## Slide 1
Claro
Agente de análisis RAN
De un asistente de drops a un diagnóstico integrado: drops, cobertura y PCI
Propuesta de alcance y siguiente fase
Planificación y Optimización RAN · Agosto 2026
Notes: Presento una propuesta de alcance, no un producto terminado. La primera parte ya está funcionando; lo que traigo es cómo extenderla y qué necesito para hacerlo. Voy a ser explícito con qué existe hoy y qué es propuesta.

## Slide 2
Claro
2
Cómo diagnosticamos una celda hoy
Los datos que necesito para explicar una caída están en tres sistemas distintos y ninguno se habla con el otro.
Contadores del OSS
Retenibilidad, causas de liberación, accesibilidad
Herramienta de PCI / RSI
Conflictos de identidad entre celdas
Cobertura en el terreno
Nivel y calidad de señal por zona
Analista RAN
Exporta, cruza en planilla
e interpreta
Conclusión
Se apoya en la experiencia
de quien la arma
Tiempo Horas por celda cuando el caso no es evidente.
Trazabilidad El razonamiento no queda registrado en ningún lado.
Consistencia Dos analistas pueden llegar a conclusiones distintas.
Notes: Este es el punto de partida. No es un problema de falta de datos: los datos están. El costo está en juntarlos, cruzarlos y dejar registrado por qué concluimos lo que concluimos.

## Slide 3
Claro
3
Lo que ya está construido y funcionando
La base existe y está probada. Lo que propongo es extenderla, no empezar de nuevo.
Componente | Qué hace hoy | Estado
Agente de drops | Responde en lenguaje natural sobre contadores de 5G NSA y arma el diagnóstico de retenibilidad de una celda | En funcionamiento
Base de conocimiento | Consulta documentación de causas de drop para justificar la respuesta con criterio técnico | En funcionamiento
Controles y registro | Descarta consultas fuera de alcance y deja traza de cada consulta y de los datos usados | En funcionamiento
Banco de pruebas | Mide si el agente responde bien sobre un conjunto de casos conocidos | En funcionamiento
Coordinador y módulo de PCI | Consulta varios módulos sobre la misma celda y cruza sus resultados | Probado con datos de prueba
El módulo de cobertura todavía no existe: hoy no tenemos la fuente de datos. Se presenta como diseño, no como demostración.
Notes: Quiero que quede clara la línea entre lo que ya corre y lo que es propuesta. El agente de drops está operativo. El coordinador está probado con datos sembrados. Cobertura es diseño.

## Slide 4
Claro
4
La idea: un punto de entrada, tres especialistas
El analista pregunta una sola vez. El coordinador reparte la consulta, cruza lo que vuelve y devuelve una conclusión con su evidencia.
Analista RAN — pregunta por una celda
Coordinador — reparte la consulta
Drops
Qué está fallando
en los contadores
Cobertura
Qué se ve
en el terreno
PCI / RSI
Si hay conflicto
de identidad
Cruce de señales — regla escrita y revisable
Causa probable · nivel de confianza · acción sugerida
El modelo de lenguaje entiende la pregunta y redacta la respuesta. La conclusión la fija la regla: ante el mismo caso, la misma salida.
Notes: La pieza que agrega valor no es el modelo: es el cruce. Un módulo solo te da una señal; dos módulos independientes apuntando a la misma celda por razones compatibles ya es un diagnóstico.

## Slide 5
Claro
5
Qué aporta cada especialista
Cada dominio tiene un límite distinto. Solo uno puede proponer una corrección; los otros dos son de lectura.
Especialista | Qué aporta | Hasta dónde llega
Drops (contadores) | Detecta la anomalía de retenibilidad y su causa dominante: accesos fallidos, degradación de cobertura, handover, transporte | Detecta. Es el síntoma: acá no hay nada que corregir
Cobertura (geolocalización) | Valida contra el terreno: huecos de cobertura, celdas sirviendo más lejos de su radio de diseño, exceso de celdas dominantes | Solo lectura. Deriva una recomendación al equipo de RF con la evidencia
PCI / RSI | Valida conflictos de identidad entre celdas: colisión, confusión y mod 3 contra la red existente | Valida y propone la corrección. Es el único que puede actuar sobre la red
Los cambios de RF —tilt, potencia, azimut— se siguen ejecutando en las herramientas del proveedor. El agente aporta el caso armado, no el cambio.
Notes: Es importante para la aprobación: dos de los tres dominios no tocan nada. El único con capacidad de cambio es PCI, y ahí ya tenemos una herramienta con su auditoría.

## Slide 6
Claro
6
Cómo se combinan las señales
Cada módulo devuelve señales acotadas, no texto libre. El cruce ocurre en un solo lugar y siempre de la misma forma.
Drops
"accesos fallidos"
Cobertura
"sobre-alcance"
PCI
"colisión"
Cruce de
señales
Conclusión
con confianza
Los módulos no se consultan entre sí. Todo el cruce pasa por un solo punto, que se puede leer y discutir sin abrir el modelo.
Mismo caso, misma conclusión. La regla está escrita. No cambia de un día para el otro ni depende de cómo se redactó la pregunta.
Sumar un dominio es sumar un módulo. Transporte o energía entrarían igual: se agrega el módulo y sus reglas, sin rehacer el agente.
Ejemplo de cruce: "accesos fallidos" (drops) + "colisión" (PCI) → el conflicto de identidad explica los drops, con confianza alta y una corrección posible.
Si en cambio PCI y cobertura vuelven sin observaciones, el cruce no fuerza una causa: baja la confianza y devuelve la causa dominante de los contadores.
Notes: Este es el punto que suele preguntarse primero: qué pasa si el modelo se equivoca. La respuesta es que el modelo no decide la causa. Interpreta la pregunta y redacta; la causa sale de una regla que podemos auditar.

## Slide 7
Claro
7
Reglas de cruce: ejemplos concretos
Así se ve el criterio escrito. Descartar también es un resultado: si no hay evidencia cruzada, no se propone acción.
Lo que ve drops | Lo que ve el otro dominio | Conclusión | Confianza | Acción
Accesos fallidos altos | Colisión o confusión de PCI con una vecina | El conflicto de PCI explica los drops | Alta | Proponer un PCI nuevo y validarlo antes de aplicarlo
Degradación de cobertura | Celda sirviendo bastante más lejos de su radio de diseño | Sobre-alcance: los drops están en el borde | Alta | Caso armado al equipo de RF con la evidencia
Degradación de cobertura | Nivel de señal bajo confirmado en el terreno | Hueco de cobertura real, no falsa alarma de contadores | Alta | Caso armado al equipo de RF
Drops altos | PCI limpio y cobertura sin observaciones | La causa está fuera de estos dos dominios | Baja | No proponer acción; seguir la causa dominante de contadores
Todavía sin impacto | Conflicto de PCI detectado | Riesgo latente | Media | Corregir antes de que aparezca el impacto
Notes: Estas reglas son el criterio que hoy aplicamos a mano, puesto por escrito. No son inferencia causal: son los playbooks del área. Se revisan y se ajustan con los casos reales.

## Slide 8
Claro
8
Ejemplo de una consulta punta a punta
Una celda con drops altos, desde la pregunta hasta la verificación.
1
El analista pregunta por una celda con drops altos, en lenguaje natural
2
El coordinador consulta a los tres módulos sobre esa misma celda
3
Drops: crítico por accesos fallidos
Cobertura: sin observaciones
PCI: colisión con una vecina
4
Conclusión: el conflicto de PCI explica los drops, con la evidencia de cada módulo
5
Propuesta de PCI nuevo. La aplica una persona y se vuelve a medir a las 24-48 h
Qué gana el analista: el cruce ya viene hecho y con su evidencia. El criterio de aplicar o no aplicar sigue siendo de él.
La re-medición a 24-48 h cierra el circuito: si el drop no bajó, la hipótesis estaba mal y queda registrado.
Notes: Este caso es real en la parte de drops y PCI; la respuesta de cobertura hoy sería simulada. El tiempo de este recorrido pasa de horas a minutos.

## Slide 9
Claro
9
Alcance de la propuesta
Prefiero dejar los límites por escrito antes de empezar, para que no haya expectativas distintas a mitad de camino.
Sí incluye | No incluye
Agregar el módulo de cobertura al coordinador, arrancando con datos de prueba | Cambiar parámetros de RF: tilt, potencia y azimut siguen en las herramientas del proveedor
Conectar por interfaz con la herramienta de PCI/RSI que ya usamos, en modo consulta y simulación | Modificar el motor de PCI existente: se consulta, no se toca
Las reglas de cruce documentadas, revisables y ajustables por el área | Reemplazar el criterio del analista: toda corrección requiere aprobación humana
Registro de cada consulta, los datos usados y la propuesta generada | La licencia ni la ingesta de la plataforma de geolocalización de cobertura
En esta etapa el agente no escribe nada en la red.
Notes: Esta lámina es la que responde la pregunta de riesgo. El alcance de la primera etapa es diagnóstico, no ejecución. Lo que se automatiza es el cruce de información, no el cambio en la red.

## Slide 10
Claro
10
Fases y dependencias
Las fases están ordenadas para que cada una entregue algo utilizable, aunque la siguiente se demore.
Fase | Entregable | De qué depende
A | Diagnóstico de drops con cruce de señales y módulo de PCI simulado | Ya está corriendo
B | Módulo de cobertura con datos de prueba y sus reglas de cruce | Nada externo
C | Conexión con la herramienta de PCI/RSI en modo consulta y simulación | Acceso a la herramienta y un punto de integración de su lado
D | Cobertura con datos reales de geolocalización | Definición sobre la fuente de datos y su licencia
E | Corrección de PCI con aprobación y re-medición a 24-48 h | Fase C en producción y proceso de cambio acordado
Si la fuente de cobertura no se define, las fases B, C y E igual entregan valor: el cruce entre drops y PCI ya cubre los casos de identidad de celda.
Notes: Pido aprobación para B y C. D depende de una decisión que no es mía. E requiere que antes acordemos el proceso de cambio.

## Slide 11
Claro
11
Riesgos y cómo se manejan
Los riesgos que veo, con la contención que ya está prevista en el diseño.
Riesgo | Cómo se maneja
Que el modelo invente una conclusión | La causa la fija una regla escrita. El modelo interpreta la pregunta y redacta la respuesta; no decide el diagnóstico
Alarmas de más y desgaste del equipo | Sin evidencia cruzada la confianza es baja y no se propone acción. Se prioriza precisión antes que volumen
Que el agente toque la red | La única escritura posible es PCI: se simula primero, queda auditoría por celda y la aplicación la hace una persona
Depender de una plataforma que hoy no tenemos | El módulo de cobertura arranca con datos de prueba. Si la fuente no llega, el resto sigue funcionando
Convivencia con la herramienta de PCI actual | Se integra por interfaz. Las dos aplicaciones siguen separadas y la que ya funciona no se modifica
Umbrales mal calibrados al principio | Se ajustan contra casos reales ya resueltos por el área, con el resultado a la vista
Notes: No los presento como resueltos, sino como identificados y con una respuesta concreta. El riesgo de negocio real es bajo porque la primera etapa no ejecuta cambios.

## Slide 12
Claro
12
Lo que pido para avanzar
Tres definiciones concretas. Con las dos primeras arranco; la tercera destraba el módulo de cobertura.
1
Aprobación de las fases B y C
Módulo de cobertura con datos de prueba y conexión de consulta con la herramienta de PCI/RSI.
2
Acceso de consulta a la herramienta de PCI/RSI
Un punto de integración de su lado. Sin cambios en el motor que ya está en uso.
3
Una definición sobre la fuente de cobertura
Qué plataforma de geolocalización usamos y bajo qué licencia, para pasar de datos de prueba a datos reales.
En esta etapa el agente diagnostica sobre celdas reales y deja registrada la evidencia de cada conclusión. No escribe nada en la red.
El objetivo medible de la primera etapa es bajar el tiempo de diagnóstico de una celda y dejar registrado el porqué de cada conclusión, sobre un conjunto de casos que el área ya resolvió a mano.
Notes: Cierre: lo que pido no es presupuesto de infraestructura, son accesos y una definición. El trabajo de desarrollo lo absorbo yo dentro del área.